ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Копейск                                                                                 30 апреля 2021 года

О результатах публичных слушаний по вопросу утверждения документации по межеванию территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов

пос. Заозерный, пос. Зуевка, пос. Константиновка в г. Копейске»

Заключение подготовлено на основании протоколов публичных слушаний от 30.04.2021 года.

В ходе слушаний поступили следующие вопросы, замечания и предложения:

| №№ | Вопросы, замечания и предложения |
| --- | --- |
| 1 | В ходе доклада Акуловой С.С. – проектировщика ООО «Инженерные изыскания» изложены основные положения проекта межевания территории. Проектом межевания территории предусмотрено строительство газопровода высокого и низкого давления, протяженностью 62 км. Точка врезки в существующий газопровод высокого давления 1,2 Мпа расположена в бывшем р.п. Старокамышинск. Газопровод запроектирован в стальной трубе до проектируемой ПГБ для понижения давления до 0,6 Мпа. Проектом предусмотрено строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб. Газопровод высокого давления проложен по м-ну Константиновка, м-ну Зуевка, пос. Заозерный, и-ну Лесной. М-н Константиновка – проектируемый, м-н Зуевка, пос. Заозерный, м-н Лесной – существующие. В начале жилых массивов установлены газорегулирующие пункты для снижения давления с 0,6 Мпа до низкого. Для снижения природным газом давления в существующих м-н Зуевка, пос. Заозерный, м-н Лесной предназначены газорегуляторные пункты блочного типа (далее ПГБ). М-н Константиновка условно поделен на две группы жилых домов. Для каждой группы для снижения давления до низкого предназначается газорегуляторный пункт шкафного типа (далее ГРПШ). Трассы газопровода проложены с соблюдением нормативных расстояний по горизонтали относительно других объектов и коммуникаций. Прокладка газопроводов предусмотрена подземным способом, выходы из земли – на границе существующих кадастровых участков или у ограждений. При пересечении земель ГосЛесФонда - в уменьшенной строительной полосе без вырубки деревьев за счет прокладки газопровода в узкой траншее. Охранной зоной (постоянной полосой отвода) образуются земельные участки – раздел с сохранением в измененных границах. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых земельных участков и установления красных линий для застроенных территорий, в целях определения территории общего пользования и выделения элемента планировочной структуры (кварталов). Проектом межевания образуются земельные участки постоянной полосы отвода газопровода, которые проходят по землям муниципальной или государственной собственности. При пересечении существующих земельных участков устанавливаются сервитуты. На период строительства планируется установить временный отвод (публичный сервитут) шириной 9,0м для складирования материалов, отвала грунта и прохода техники. Площадь временной полосы отвода газопровода на период строительства (шириной 9,0м) составляет 458321,5 м2. В составе проектной документации разрабатывается проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, разрушенных при строительстве газопровода. Дальнейшее использование этих земель разрешается, вид разрешенного использования не меняется. |
| 2 | Жители Копейского городского округа с вопросами: - о времени, которое понадобится на переговоры с собственниками земель, по которым будет проложен газопровод; - о сроках проведения газопровода; - об инвесторе. |
| 3. | Шилина И.Г. с предложением рекомендовать Главе Копейского городского округа А.М. Фалейчику утвердить документацию по межеванию территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов пос. Заозерный, пос. Зуевка, пос. Константиновка в г. Копейске». |

Вывод:

1.	 Публичные слушания считать состоявшимися.

2.	 Рекомендовать Главе Копейского городского округа А.М. Фалейчику утвердить документацию по межеванию территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов пос. Заозерный, пос. Зуевка,                                             пос. Константиновка в г. Копейске».

3.  Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте Копейского городского округа в сети Интернет.

Первый заместитель Главы

городского округа 	               К.А. Самарин